吴江市节约用水“三同时”管理办法

第一条  为加强节约用水管理，提高水资源利用效率，保护和改善生态环境,根据《城市节约用水管理规定》、《江苏省城乡供水管理条例》、《苏州市节约用水条例》等有关规定，结合我市实际情况，制定本办法。

第二条  本市行政区域范围内新建、改建、扩建建设项目，应当配套建设节约用水设施。节约用水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“三同时”）。

第三条  吴江市住房和城乡建设局是本市节水“三同时”工作的行政主管部门，吴江市节约用水办公室（以下简称市节水办）具体负责区域内的节水“三同时”的日常管理工作。

第四条  建设项目的初步设计方案中必须有节水设施的设计篇章，市节水办应参与工程项目的初步设计会审，并对节水设计提出审查意见。节水设计未取得节水办审查合格意见的，施工单位不得进行施工。

第五条  建设单位在编制建设工程设计时，应当将节水设施的具体设计要求明示，设计单位应当严格按照明示内容进行设计，施工单位必须严格按照节水设施的设计方案进行施工，保证节水设施建设的工程质量。节水设施的设计确需变更的须经市节水办批准。

第六条  初步设计审批部门和施工图审查机构在审查设计文件时，应当按照国家和地方有关法规及节水设施的设计文件进行审查。质量监督部门应当按照审查合格的设计文件进行施工监督管理。

第七条  建设项目工程设计方案中节水设施设计篇章应包括以下内容：

1．建设项目用水量及设计依据，提供必要的单位产品取水量、人均生活取水量、设备用水单耗等用水参数；

2．用水设备以及用水器具应选用符合国家节水标准的产品或有企业标准的节水型生产工艺、设备产品；

3．间接冷却水循环利用率在95%以上，直接冷却水循环利用率和锅炉蒸汽冷凝水循环利用率在60%以上，不存在其它明显可回收利用水量而未利用的现象；

4．建设项目应当配套安装内部用水计量仪表，一级水表安装率100%，二级水表安装率不低于90％，三级水表安装率原则上不低于85%。用水管道设计时要留有安装用水计量设施的位置，具体安装标准参照GB／T778.2-2007；

5．提供单位平面布置图、生产工艺流程图、水量平衡图、给排水系统图以及节水措施图示和说明。

第八条  节水设施竣工后，必须由市节水办参与节水设施的竣工验收，经验收合格后，供水企业凭竣工验收表方可办理正式供水手续。

第九条  建设项目的节水设施必须与主体工程同时投产使用，未同时投产使用造成浪费用水的，由市住建行政主管部门按有关规定进行处罚。

第十条  本办法自2011年5月1日起执行，原吴江市节水“三同时”暂行办法废止。